ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ

Η βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης αποτελείται από δύο τμήματα χυτοσιδηρά (είσοδος και έξοδος) καθώς και από τον κώνο πάνω στον οποίο στεγανοποιεί η ελαστική μεμβράνη.

- Τμήματα εισόδου, εξόδου και κώνου στεγανοποίησης από χυτοσίδηρο GG-25 DIN1691 για πίεση 10 bar ή σφυρήλατο χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG-40 DIN 1693 για πίεσεις 16 & 25 ATM

- Ελαστική μεμβράνη από EPDM

- Περικόχλιο ασφαλείας από ορείχαλκο MS58 κατά DIN986

- Ντίζα σύσφιξης χαλύβδινη DIN 975 γαλβανισμένη

- Μπουζόνια σύσφιξης χαλύβδινα DIN 938 8G γαλβανισμένα

- Περικόχλια σύσφιγξης χαλύβδινα DIN 938 8G γαλβανισμένα

- Βαφή ηλεκτροστατική εποξειδική με πάχος επικάλυψης 200μm εξωτερικά

- Βαφή ηλεκτροστατική εποξειδική με πάχος επικάλυψης 200μm εσωτερικά κατάλληλη για πόσιμο νερό λευκού χρώματος.

Ενδεικτικός τύπος: AS του οίκου ΓΕΜΑΚ