ΜΕΙΩΤΗΣ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΠΙΛΟΤΟ PN25 (DN15- DN50)

Οι μειωτές ατμού θα είναι ελεγχόμενοι από βαλβίδα πιλότο και ενεργοποιούμενοι από διαφράγματα από φωσφορούχο ορείχαλκο. Το σώμα θα είναι από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG 40.3 ενώ η κύρια βαλβίδα, η βαλβίδα πιλότου και τα λοιπά εσωτερικά μέρη  θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα είναι κατάλληλοι για μέγιστη πίεση εισόδου ατμού 17 barg –oνομαστικής πίεσης PN25. Η αίσθηση των μεταβολών της πίεσης εξόδου θα γίνεται είτε εσωτερικά στο μειωτή είτε από σημείο μετά την έξοδο του μειωτή και η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση από τη ρυθμιζόμενη τιμή θα είναι 0,2 bar. Oι συνδέσεις θα είναι βιδωτές BSP / Φλαντζωτές κατά DIN PN16/25. H περιοχή ρύθμισης της πίεσης εξόδου θα είναι ανάλογα 0,2 – 17,0 barg

Ενδεικτικός τύπος: DP27 του οίκου SPIRAX SARCO